## Slide 1: 计算机组成原理 (2017级)
计算机组成原理课程组
牛建伟
Tel ：82317601
Mail：niujianwei@buaa.edu.cn

## Slide 2
作业七 第七章 流水线

## Slide 3
本习题讨论流水线对处理器时钟周期的影响。表中给出了数据通路中不同阶段延迟的两种情况，试根据这两种情况分别回答下列问题。
  1) 流水线处理器与非流水线处理器的时钟周期分别是什么？
  2) lw指令在流水线处理器和非流水线处理器中的总延迟分别是多少？
  3) 如果可以将原流水线数据通路的一级划分为两级，每级的延迟是原级的一半，会选择哪一级进行划分？划分后处理器的时钟周期为多少？
 | IF | ID | EX | MEM | WB
a. | 300ps | 400ps | 350ps | 500ps | 100ps
b. | 200ps | 150ps | 120ps | 190ps | 140ps
一、

## Slide 4
本习题讨论流水线对处理器时钟周期的影响。表中给出了数据通路中不同阶段延迟的两种情况，试根据这两种情况分别回答下列问题。
  1) 流水线处理器与非流水线处理器的时钟周期分别是什么？
    a.流水线处理器：500ps（MEM），非流水线处理器：300 + 400 + 350 + 500 + 100 = 1650ps
    b.流水线处理器：200ps（IF），非流水线处理器：200 + 150 + 120 + 190 + 140 = 800ps
    解析：流水线处理器的时钟周期受限于处理速度最慢的一级，非流水线处理器的时钟周期受限于处理时间最长的指令（一般为lw指令）。
 | IF | ID | EX | MEM | WB
a. | 300ps | 400ps | 350ps | 500ps | 100ps
b. | 200ps | 150ps | 120ps | 190ps | 140ps
一、

## Slide 5
本习题讨论流水线对处理器时钟周期的影响。表中给出了数据通路中不同阶段延迟的两种情况，试根据这两种情况分别回答下列问题。
  2) lw指令在流水线处理器和非流水线处理器中的总延迟分别是多少？
    a.流水线处理器：500 × 5 = 2500ps，非流水线处理器：300 + 400 + 350 + 500 + 100 = 1650ps
    b.流水线处理器：200 × 5 = 1000ps，非流水线处理器：200 + 150 + 120 + 190 + 140 = 800ps
    解析：lw指令需要完整执行IF、ID、EX、MEM、WB五级。
 | IF | ID | EX | MEM | WB
a. | 300ps | 400ps | 350ps | 500ps | 100ps
b. | 200ps | 150ps | 120ps | 190ps | 140ps
一、

## Slide 6
本习题讨论流水线对处理器时钟周期的影响。表中给出了数据通路中不同阶段延迟的两种情况，试根据这两种情况分别回答下列问题。
  3) 如果可以将原流水线数据通路的一级划分为两级，每级的延迟是原级的一半，会选择哪一级进行划分？划分后处理器的时钟周期为多少？
    a.选择MEM级，划分后得到MEM1和MEM2级的延迟分别为250ps，处理器的时钟周期为400ps（ID）
    b.选择IF级，划分后得到IF1和IF2级的延迟分别为100ps，处理器的时钟周期为190ps（MEM）
    解析：应当选择原来处理速度最慢的一级进行划分，得到新的具有六级流水线的处理器，此时处理器的时钟周期仍然受限于处理速度最慢的一级。
 | IF | ID | EX | MEM | WB
a. | 300ps | 400ps | 350ps | 500ps | 100ps
b. | 200ps | 150ps | 120ps | 190ps | 140ps
一、

## Slide 7
假设处理器执行的指令比例下表两种情况所示，试根据每种情况分别回答下列问题。
  4) 假设没有阻塞和冒险，数据存储器的利用率是多少（占总周期数的百分比）？
  5) 假设没有阻塞和冒险，寄存器堆的写寄存器端口的利用率是多少？
 | ALU | beq | lw | sw
a. | 50% | 25% | 15% | 10%
b. | 30% | 25% | 30% | 15%
一、

## Slide 8
假设处理器执行的指令比例下表两种情况所示，试根据每种情况分别回答下列问题。
  4) 假设没有阻塞和冒险，数据存储器的利用率是多少（占总周期数的百分比）？
    a. 15% + 10% = 25%
    b. 30% + 15% = 45%
    解析：需要用到数据存储器的指令为lw和sw。
 | ALU | beq | lw | sw
a. | 50% | 25% | 15% | 10%
b. | 30% | 25% | 30% | 15%
一、

## Slide 9
假设处理器执行的指令比例下表两种情况所示，试根据每种情况分别回答下列问题。
  5) 假设没有阻塞和冒险，寄存器堆的写寄存器端口的利用率是多少？
    a. 50% + 15% = 65%
    b. 30% + 30% = 60%
    解析：需要用到寄存器堆的写寄存器端口的指令为ALU和lw。
 | ALU | beq | lw | sw
a. | 50% | 25% | 15% | 10%
b. | 30% | 25% | 30% | 15%
一、

## Slide 10
本习题讨论数据相关如何影响4.5节中基本五级流水线的运行。试根据下表的两种指令序列情况分别回答下列问题。
  1) 指出指令序列中存在的相关及其类型。
  2) 假设该流水线处理器没有转发，指出指令序列中存在的冒险并加入nop指令以消除冒险。
  3) 假设该流水线处理器中有充分的转发。指出指令序列中存在的冒险并加入nop指令以消除冒险。
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | lw $1, 40($6) add $6, $2, $2 sw $6, 50($1) | b. | lw $5, -16($5) sw $5, -16($5) add $5, $5, $5
二、

## Slide 11
本习题讨论数据相关如何影响4.5节中基本五级流水线的运行。试根据下表的两种指令序列情况分别回答下列问题。
  1) 指出指令序列中存在的相关及其类型。
    a. I1和I3：RAW $1，I1和I2：WAR $6，I2和I3： RAW $6
    b. I1和I2、I3：RAW $5，I1、I2和I3：WAR $5，I1和I3： WAW $5
    解析：三种数据相关类型为：RAW（Read After Write，写后读），WAR（Write After Read，读后写）和WAW（Write After Write，写后写）。
    a中存在的读写关系：I1写$1 ，I3读$1； I1读$6，I2写$6；I2写$6，I3读$6。
    b中存在的读写关系：I1写$5 ，I2读$5，I3读$5； I1读$5，I2读$5，I3写$5；I1写$5，I3写$5。
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | I1: lw $1, 40($6) I2: add $6, $2, $2 I3: sw $6, 50($1) | b. | I1: lw $5, -16($5) I2: sw $5, -16($5) I3: add $5, $5, $5
二、

## Slide 12
本习题讨论数据相关如何影响4.5节中基本五级流水线的运行。试根据下表的两种指令序列情况分别回答下列问题。
  2) 假设该流水线处理器没有转发，指出指令序列中存在的冒险并加入nop指令以消除冒险。
    解析：WAR和WAW不会引起冒险，只有RAW会引起冒险，因而加入nop指令时只需要考虑RAW。lw指令写RF是在WB，sw指令读RF是在ID，add指令读RF是在ID，写RF是在WB，因此至少需要将sw相对于lw推迟两级，将sw相对于add推迟两级，加入nop后的指令序列如下表。
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | lw $1, 40($6) add $6, $2, $2 sw $6, 50($1) | b. | lw $5, -16($5) sw $5, -16($5) add $5, $5, $5
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | lw $1, 40($6) add $6, $2, $2 nop nop sw $6, 50($1) | b. | lw $5, -16($5) nop nop sw $5, -16($5) add $5, $5, $5
二、

## Slide 13
本习题讨论数据相关如何影响4.5节中基本五级流水线的运行。试根据下表的两种指令序列情况分别回答下列问题。
  3) 假设该流水线处理器中有充分的转发。指出指令序列中存在的冒险并加入nop指令以消除冒险。
    解析：具有了转发之后，ALU可以将计算结果转发至下一条指令的EX，lw可以将MEM结果转发至再下一条指令的EX，这样一来，只需要将sw相对于lw推迟一级即可，而sw通过转发机制可以直接跟在add之后，加入nop后的指令序列如下表。
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | lw $1, 40($6) add $6, $2, $2 sw $6, 50($1) | b. | lw $5, -16($5) sw $5, -16($5) add $5, $5, $5
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | lw $1, 40($6) add $6, $2, $2 sw $6, 50($1) | b. | lw $5, -16($5) nop sw $5, -16($5) add $5, $5, $5
二、

## Slide 14
根据下表的两种时钟周期情况，分别回答下列问题。
  4) 该指令序列在无转发和充分的转发时总执行时间分别是多少？后者相对于前者的加速比是多少。
  5) 如果仅有ALU至ALU的转发（没有从MEM到EX的转发），如何加入nop指令以消除可能的冒险？
  6) 该指令序列在仅有ALU至ALU的转发时总执行时间分别是多少？与无转发的情况相比，加速比是多少？
 | 无转发 | 充分的转发 | 仅ALU至ALU的转发
a. | 300ps | 400ps | 360ps
b. | 200ps | 250ps | 220ps
二、

## Slide 15
根据下表的两种时钟周期情况，分别回答下列问题。
  4) 该指令序列在无转发和充分的转发时总执行时间分别是多少？后者相对于前者的加速比是多少。
    a.无转发：(7 + 2) × 300 = 2700ps，充分的转发：7 × 400ps = 2800ps，加速比：2700/2800 = 0.96
    b.无转发：(7 + 2) × 200 = 1800ps，充分的转发：(7 + 1) × 250 = 2000ps，加速比：1800/2000 = 0.90
    解析：无转发时，a中的指令序列需要插入2个nop，b中的指令序列需要插入2个nop（详见2)问）；有充分的转发时，a中的指令序列不需要再插入nop，b中的指令序列需要插入1个nop（详见3)问）。
 | 无转发 | 充分的转发 | 仅ALU至ALU的转发
a. | 300ps | 400ps | 360ps
b. | 200ps | 250ps | 220ps
原始指令序列 |  |  | 
a. | lw $1, 40($6) add $6, $2, $2 sw $6, 50($1) | b. | lw $5, -16($5) sw $5, -16($5) add $5, $5, $5
无转发 |  |  | 
a. | lw $1, 40($6) add $6, $2, $2 nop nop sw $6, 50($1) | b. | lw $5, -16($5) nop nop sw $5, -16($5) add $5, $5, $5
充分的转发 |  |  | 
a. | lw $1, 40($6) add $6, $2, $2 sw $6, 50($1) | b. | lw $5, -16($5) nop sw $5, -16($5) add $5, $5, $5
二、

## Slide 16
根据下表的两种时钟周期情况，分别回答下列问题。
  5) 如果仅有ALU至ALU的转发（没有从MEM到EX的转发），如何加入nop指令以消除可能的冒险？
    解析：若只有ALU至ALU的转发，一条ALU指令可以向下一条指令的EX转发ALU计算结果，但不能向再下一条指令转发，因此实际上此时无法转发lw中MEM的数据，sw相对于lw仍然至少需要推迟两级，但是sw此时通过ALU至ALU的转发机制可以直接跟在add之后，加入nop后的指令序列如下表。
 | 无转发 | 充分的转发 | 仅ALU至ALU的转发
a. | 300ps | 400ps | 360ps
b. | 200ps | 250ps | 220ps
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | lw $1, 40($6) add $6, $2, $2 nop sw $6, 50($1) | b. | lw $5, -16($5) nop nop sw $5, -16($5) add $5, $5, $5
二、

## Slide 17
根据下表的两种时钟周期情况，分别回答下列问题。
  6) 该指令序列在仅有ALU至ALU的转发时总执行时间分别是多少？与无转发的情况相比，加速比是多少？
    a.无转发：(7 + 2) × 300 = 2700ps，仅有ALU至ALU的转发：(7 + 1) × 360ps = 2880ps，加速比：2700/2880 = 0.94
    b.无转发：(7 + 2) × 200 = 1800ps，仅有ALU至ALU的转发：(7 + 2) × 220 = 1980ps，加速比：1800/1980 = 0.91
    解析：无转发时，a中的指令序列需要插入2个nop，b中的指令序列需要插入2个nop（详见2)问）；仅有ALU至ALU的转发时， a中的指令序列需要插入1个nop，b中的指令序列需要插入2个nop（详见5)问）。
 | 无转发 | 充分的转发 | 仅ALU至ALU的转发
a. | 300ps | 400ps | 360ps
b. | 200ps | 250ps | 220ps
原始指令序列 |  |  | 
a. | lw $1, 40($6) add $6, $2, $2 sw $6, 50($1) | b. | lw $5, -16($5) sw $5, -16($5) add $5, $5, $5
无转发 |  |  | 
a. | lw $1, 40($6) add $6, $2, $2 nop nop sw $6, 50($1) | b. | lw $5, -16($5) nop nop sw $5, -16($5) add $5, $5, $5
仅有ALU至ALU的转发 |  |  | 
a. | lw $1, 40($6) add $6, $2, $2 nop sw $6, 50($1) | b. | lw $5, -16($5) nop nop sw $5, -16($5) add $5, $5, $5
二、

## Slide 18
本习题讨论指令集对流水线设计的影响。试根据下表的两条新指令回答下列问题。
  1) 为了将这条新指令增加到MIPS指令集，必须对流水线数据通路做什么改动？
  2) 需要在第1)问的数据通路上增加哪些控制信号？
  3) 对新指令的支持是否会引入新的冒险？已有冒险导致的阻塞是否会更加严重？
a. | bezi (Rs), Label | if Mem[Rs] = 0 then PC = PC + Offs
b. | swi Rd, Rs(Rt) | Mem[Rs+Rt] = Rd
三、

## Slide 19
本习题讨论指令集对流水线设计的影响。试根据下表的两条新指令回答下列问题。
  1) 为了将这条新指令增加到MIPS指令集，必须对流水线数据通路做什么改动？
    a.需要在ALU前的MUX增加一个输入端0；需要在WB中增加一个比较数据存储器值与0的比较器（或者专门为比较这个过程增加新的一级流水，but this is not recommended）；需要在PC前的MUX控制信号中加入比较器的结果，并且此时MUX的控制信号必须一直阻塞到WB之后才能进行选择。
    b.需要为寄存器堆加入一个新的写入端和读出端；需要在EX中ALU之后加入一个MUX来选择要写入数据存储器的值是Rd（对于swi指令）还是Rt（对于sw指令）。
a. | bezi (Rs), Label | if Mem[Rs] = 0 then PC = PC + Offs
b. | swi Rd, Rs(Rt) | Mem[Rs+Rt] = Rd
三、

## Slide 20
本习题讨论指令集对流水线设计的影响。试根据下表的两条新指令回答下列问题。
  2) 需要在第1)问的数据通路上增加哪些控制信号？
    a.需要为ALU前的MUX增加1位控制信号位，使其可以选择出新添加的输入端0；需要为PC前的MUX控制信号加入比较器的结果，来决定是否需要修改PC。
    b.需要为新加入的MUX增加控制信号。
a. | bezi (Rs), Label | if Mem[Rs] = 0 then PC = PC + Offs
b. | swi Rd, Rs(Rt) | Mem[Rs+Rt] = Rd
三、

## Slide 21
本习题讨论指令集对流水线设计的影响。试根据下表的两条新指令回答下列问题。
  3) 对新指令的支持是否会引入新的冒险？已有冒险导致的阻塞是否会更加严重？
    a.会。bezi指令会引入一个新的控制冒险，它的PC直到WB才能确定是否需要修改，而且无法通过缩短分支延迟的方法提前判断出分支是否执行，因而会使已有冒险导致的阻塞更加严重。
    b.不会。swi指令不改变任何寄存器的值，不会引起数据冒险，同时它也不是分支指令，不会引起控制冒险。
a. | bezi (Rs), Label | if Mem[Rs] = 0 then PC = PC + Offs
b. | swi Rd, Rs(Rt) | Mem[Rs+Rt] = Rd
三、

## Slide 22
本习题讨论转发、冒险检测和指令集设计之间的关系。分别根据下表的两个指令序列回答下列问题。假设其在一个五级流水线上执行。
  1) 如果没有转发或冒险检测电路，请插入nop指令以保证正确执行。
  2) 重做第1)问，这次仅当通过改变或重排序指令都也不能避免冒险时才插入nop指令。假设可以使用寄存器R7作为临时寄存器。
  3) 如果处理器中存在转发，但忘了实现冒险检测单元（以为实现了），代码执行时会发生什么情况？
  4) 如果没有转发，对图4-60中的冒险检测单元来说还需要哪些新的输入输出信号？以该指令序列为例，说明为什么需要这些信号。
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | lw $1, 40($6) add $2, $3, $1 add $1, $6, $4 sw $2, 20($4) and $1, $1, $4 | b. | add $1, $5, $3 sw $1, 0($2) lw $1, 4($2) add $5, $5, $1 sw $1, 0($2)
四、

## Slide 23
  图4-60
四、

## Slide 24
本习题讨论转发、冒险检测和指令集设计之间的关系。分别根据下表的两个指令序列回答下列问题。假设其在一个五级流水线上执行。
  1) 如果没有转发或冒险检测电路，请插入nop指令以保证正确执行。
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | lw $1, 40($6) add $2, $3, $1 add $1, $6, $4 sw $2, 20($4) and $1, $1, $4 | b. | add $1, $5, $3 sw $1, 0($2) lw $1, 4($2) add $5, $5, $1 sw $1, 0($2)
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | lw $1, 40($6) nop nop add $2, $3, $1 add $1, $6, $4 nop sw $2, 20($4) and $1, $1, $4 | b. | add $1, $5, $3 nop nop sw $1, 0($2) lw $1, 4($2) nop nop add $5, $5, $1 sw $1, 0($2)
四、

## Slide 25
本习题讨论转发、冒险检测和指令集设计之间的关系。分别根据下表的两个指令序列回答下列问题。假设其在一个五级流水线上执行。
  2) 重做第1)问，这次仅当通过改变或重排序指令都也不能避免冒险时才插入nop指令。假设可以使用寄存器R7作为临时寄存器。
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | I1: lw $1, 40($6) I2: add $2, $3, $1 I3: add $1, $6, $4 I4: sw $2, 20($4) I5: and $1, $1, $4 | b. | I1: add $1, $5, $3 I2: sw $1, 0($2) I3: lw $1, 4($2) I4: add $5, $5, $1 I5: sw $1, 0($2)
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | I1: lw $7, 40($6) I3: add $1, $6, $4 nop I2: add $2, $3, $7 I5: and $1, $1, $4 nop I4: sw $2, 20($4) | b. | I1: add $7, $5, $3 I3: lw $1, 4($2) nop I2: sw $7, 0($2) I4: add $5, $5, $1 I5: sw $1, 0($2)
四、

## Slide 26
本习题讨论转发、冒险检测和指令集设计之间的关系。分别根据下表的两个指令序列回答下列问题。假设其在一个五级流水线上执行。
  3) 如果处理器中存在转发，但忘了实现冒险检测单元（以为实现了），代码执行时会发生什么情况？
    a.I2获得的$1的值是I1前面的那一条指令中$1的值，此时$1的值还没有被lw指令更新。
    b.I4获得的$1的值是I3前面的那一条指令（即I2）中$1的值，此时$1的值还没有被lw指令更新。
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | I1: lw $1, 40($6) I2: add $2, $3, $1 I3: add $1, $6, $4 I4: sw $2, 20($4) I5: and $1, $1, $4 | b. | I1: add $1, $5, $3 I2: sw $1, 0($2) I3: lw $1, 4($2) I4: add $5, $5, $1 I5: sw $1, 0($2)
四、

## Slide 27
本习题讨论转发、冒险检测和指令集设计之间的关系。分别根据下表的两个指令序列回答下列问题。假设其在一个五级流水线上执行。
  4) 如果没有转发，对图4-60中的冒险检测单元来说还需要哪些新的输入输出信号？以该指令序列为例，说明为什么需要这些信号。
    输入信号：冒险检测单元需要在EX中检查R型指令和lw指令的Rd寄存器，在MEM中检查目标寄存器号，因此需要添加ID/EX流水线寄存器的Rd和EX/MEM的输出寄存器作为输入信号，图4-60中已经有ID/EX的Rt这个输入信号了，不需要再次添加。
    输出信号：不需要额外的输出信号。
 | 指令序列 |  | 指令序列
a. | lw $1, 40($6) add $2, $3, $1 add $1, $6, $4 sw $2, 20($4) and $1, $1, $4 | b. | add $1, $5, $3 sw $1, 0($2) lw $1, 4($2) add $5, $5, $1 sw $1, 0($2)
四、

## Slide 28
作业八 第八章 Cache

## Slide 29: 一、
某计算机的存储系统由Cache和主存组成。若所访问的字在Cache中，则存取它需要10ns；将所访问的字从主存装入Cache需要60ns。假定Cache的命中率为0.9，计算该存储系统访问一个字的平均存取时间。
  平均存取时间： 10ns×0.9 + (60ns+10ns)×(1-0.9) = 16ns

## Slide 30: 二、
假设一4路组相联Cache，数据存储空间大小为64KB，块大小为16字节，主存地址32位，主存一个字包含4个字节，Cache采用写回策略，每个数据块包括1位有效位，Cache每个字用1位脏位来表示是否被修改。
  (1)CPU如何解释主存地址（主存地址格式）
  (2)计算实现该Cache所需总存储容量

## Slide 31: 二、
假设一4路组相联Cache，数据存储空间大小为64KB，块大小为16字节，主存地址32位，主存一个字包含4个字节，Cache采用写回策略，每个数据块包括1位有效位，Cache每个字用1位脏位来表示是否被修改。
  (1)CPU如何解释主存地址（主存地址格式）
    主存容量：232 = 4G Bytes
    Cache容量：64K Bytes
    块(Block)大小：16 Bytes
    Way：4 ways (Cache每组含4个Block)
    Cache组数：64KB/(16B×4)=210 = 1024组
    主存每组块数 = 4G Bytes/(16Bytes×1024组) = 218块/组
    主存地址：32位，高18位为组内块地址，中间10位为组地址，低4位为块内地址
    Cache的Tag：23位 = 1位有效位+4位脏位(4个字)+18位组内块地址
组内块地址 (tag)
块内偏移
组地址
18
4
10
Cache与主存组数一样，地址沿组方向增长

## Slide 32: 二、
假设一4路组相联Cache，数据存储空间大小为64KB，块大小为16字节，主存地址32位，主存一个字包含4个字节，Cache采用写回策略，每个数据块包括1位有效位，Cache每个字用1位脏位来表示是否被修改。
  (2)计算实现该Cache所需总存储容量
    Cache的Tag：23位 = 1位有效位+4位脏位(4个字)+18位组内块地址
    每Cache行组成：23位Tag+128位数据(16 Bytes)
    实现Cache的总存储容量: (23 + 128)×(64K/16) = 604K bits = 75.5K Bytes
组内块地址 (tag)
块内偏移
组地址
18
4
10

## Slide 33: 三、
计算机系统包含32K字的主存，Cache容量4K字，每组4 Blocks，每Block 64个字。假设Cache开始是空的，CPU顺序从存储单元0，1，2到4351中读取字，然后再重复这样的取数9次，Cache速度是主存速度的10倍（与“Cache速度比主存快10倍”的区别？），采用LRU替换算法，假定块替换的时间忽略不计。
  (1)计算上述取数过程的命中率
  (2)计算采用Cache后的加速比

## Slide 34: 三、
计算机系统包含32K字的主存，Cache容量4K字，每组4 Blocks，每Block 64个字。假设Cache开始是空的，CPU顺序从存储单元0，1，2到4351中读取字，然后再重复这样的取数9次，Cache速度是主存速度的10倍，采用LRU替换算法，假定块替换的时间忽略不计。
  主存容量32K字，Cache容量4K字
  块大小＝64字
  组内Cache块数＝4块
  组数＝4K/(64×4)＝16
  主存块数＝32K/64＝512
  主存块/组＝512/16＝32
Cache与主存组数一样，地址沿组方向增长

## Slide 35: 三、
计算机系统包含32K字的主存，Cache容量4K字，每组4 Blocks，每Block 64个字。假设Cache开始是空的，CPU顺序从存储单元0，1，2到4351中读取字，然后再重复这样的取数9次，Cache速度是主存速度的10倍，采用LRU替换算法，假定块替换的时间忽略不计。
  4352个主存字分配在68个主存块中（4352/64=68）
    主存块0：主存字0~63
    主存块1：主存字64~127
    ……
    主存块63：主存字4032~4095
    主存块64：主存字4096~4159
    主存块65：主存字4160~4223
    主存块66：主存字4224~4287
    主存块67：主存字4288~4351

## Slide 36: 三、
计算机系统包含32K字的主存，Cache容量4K字，每组4 Blocks，每Block 64个字。假设Cache开始是空的，CPU顺序从存储单元0，1，2到4351中读取字，然后再重复这样的取数9次，Cache速度是主存速度的10倍，采用LRU替换算法，假定块替换的时间忽略不计。
  主存块 Cache组
  68个主存块
  16个Cache组
  每Cache组4块
Cache组 | 主存块
0 | 0，16，32，48，64
1 | 1，17，33，49，65
2 | 2，18，34，50，66
3 | 3，19，35，51，67
4 | 4，20，36，52
… | …
13 | 13，29，45，61
14 | 14，30，46，62
15 | 15，31，47，63

## Slide 37: 三、
  初始：
组 | 块0 | 块1 | 块2 | 块3
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
6 |  |  |  | 
7 |  |  |  | 
8 |  |  |  | 
9 |  |  |  | 
10 |  |  |  | 
11 |  |  |  | 
12 |  |  |  | 
13 |  |  |  | 
14 |  |  |  | 
15 |  |  |  | 

## Slide 38: 三、
  第1次循环：块0~块63
组 | 块0 | 块1 | 块2 | 块3
0 | 0 | 16 | 32 | 48
1 | 1 | 17 | 33 | 49
2 | 2 | 18 | 34 | 50
3 | 3 | 19 | 35 | 51
4 | 4 | 20 | 36 | 52
5 | 5 | 21 | 37 | 53
6 | 6 | 22 | 38 | 54
7 | 7 | 23 | 39 | 55
8 | 8 | 24 | 40 | 56
9 | 9 | 25 | 41 | 57
10 | 10 | 26 | 42 | 58
11 | 11 | 27 | 43 | 59
12 | 12 | 28 | 44 | 60
13 | 13 | 29 | 45 | 61
14 | 14 | 30 | 46 | 62
15 | 15 | 31 | 47 | 63
块64~67?

## Slide 39: 三、
  第1次循环：块64~块67
组 | 块0 | 块1 | 块2 | 块3
0 | 064 | 16 | 32 | 48
1 | 165 | 17 | 33 | 49
2 | 266 | 18 | 34 | 50
3 | 367 | 19 | 35 | 51
4 | 4 | 20 | 36 | 52
5 | 5 | 21 | 37 | 53
6 | 6 | 22 | 38 | 54
7 | 7 | 23 | 39 | 55
8 | 8 | 24 | 40 | 56
9 | 9 | 25 | 41 | 57
10 | 10 | 26 | 42 | 58
11 | 11 | 27 | 43 | 59
12 | 12 | 28 | 44 | 60
13 | 13 | 29 | 45 | 61
14 | 14 | 30 | 46 | 62
15 | 15 | 31 | 47 | 63
Note：LRU算法替换最长时间不用的块
块0~3?

## Slide 40: 三、
  第2次循环：块0~块3
组 | 块0 | 块1 | 块2 | 块3
0 | 64 | 160 | 32 | 48
1 | 65 | 171 | 33 | 49
2 | 66 | 182 | 34 | 50
3 | 67 | 193 | 35 | 51
4 | 4 | 20 | 36 | 52
5 | 5 | 21 | 37 | 53
6 | 6 | 22 | 38 | 54
7 | 7 | 23 | 39 | 55
8 | 8 | 24 | 40 | 56
9 | 9 | 25 | 41 | 57
10 | 10 | 26 | 42 | 58
11 | 11 | 27 | 43 | 59
12 | 12 | 28 | 44 | 60
13 | 13 | 29 | 45 | 61
14 | 14 | 30 | 46 | 62
15 | 15 | 31 | 47 | 63

## Slide 41: 三、
  第2次循环：块4~块15
组 | 块0 | 块1 | 块2 | 块3
0 | 64 | 160 | 32 | 48
1 | 65 | 171 | 33 | 49
2 | 66 | 182 | 34 | 50
3 | 67 | 193 | 35 | 51
4 | 4 | 20 | 36 | 52
5 | 5 | 21 | 37 | 53
6 | 6 | 22 | 38 | 54
7 | 7 | 23 | 39 | 55
8 | 8 | 24 | 40 | 56
9 | 9 | 25 | 41 | 57
10 | 10 | 26 | 42 | 58
11 | 11 | 27 | 43 | 59
12 | 12 | 28 | 44 | 60
13 | 13 | 29 | 45 | 61
14 | 14 | 30 | 46 | 62
15 | 15 | 31 | 47 | 63

## Slide 42: 三、
  第2次循环：块16~块19
组 | 块0 | 块1 | 块2 | 块3
0 | 64 | 160 | 3216 | 48
1 | 65 | 171 | 3317 | 49
2 | 66 | 182 | 3418 | 50
3 | 67 | 193 | 3519 | 51
4 | 4 | 20 | 36 | 52
5 | 5 | 21 | 37 | 53
6 | 6 | 22 | 38 | 54
7 | 7 | 23 | 39 | 55
8 | 8 | 24 | 40 | 56
9 | 9 | 25 | 41 | 57
10 | 10 | 26 | 42 | 58
11 | 11 | 27 | 43 | 59
12 | 12 | 28 | 44 | 60
13 | 13 | 29 | 45 | 61
14 | 14 | 30 | 46 | 62
15 | 15 | 31 | 47 | 63

## Slide 43: 三、
  第2次循环：块20~块31
组 | 块0 | 块1 | 块2 | 块3
0 | 64 | 160 | 3216 | 48
1 | 65 | 171 | 3317 | 49
2 | 66 | 182 | 3418 | 50
3 | 67 | 193 | 3519 | 51
4 | 4 | 20 | 36 | 52
5 | 5 | 21 | 37 | 53
6 | 6 | 22 | 38 | 54
7 | 7 | 23 | 39 | 55
8 | 8 | 24 | 40 | 56
9 | 9 | 25 | 41 | 57
10 | 10 | 26 | 42 | 58
11 | 11 | 27 | 43 | 59
12 | 12 | 28 | 44 | 60
13 | 13 | 29 | 45 | 61
14 | 14 | 30 | 46 | 62
15 | 15 | 31 | 47 | 63

## Slide 44: 三、
  第2次循环：块32~块35
组 | 块0 | 块1 | 块2 | 块3
0 | 64 | 160 | 3216 | 4832
1 | 65 | 171 | 3317 | 4933
2 | 66 | 182 | 3418 | 5034
3 | 67 | 193 | 3519 | 5135
4 | 4 | 20 | 36 | 52
5 | 5 | 21 | 37 | 53
6 | 6 | 22 | 38 | 54
7 | 7 | 23 | 39 | 55
8 | 8 | 24 | 40 | 56
9 | 9 | 25 | 41 | 57
10 | 10 | 26 | 42 | 58
11 | 11 | 27 | 43 | 59
12 | 12 | 28 | 44 | 60
13 | 13 | 29 | 45 | 61
14 | 14 | 30 | 46 | 62
15 | 15 | 31 | 47 | 63

## Slide 45: 三、
  第2次循环：块36~块47
组 | 块0 | 块1 | 块2 | 块3
0 | 64 | 160 | 3216 | 4832
1 | 65 | 171 | 3317 | 4933
2 | 66 | 182 | 3418 | 5034
3 | 67 | 193 | 3519 | 5135
4 | 4 | 20 | 36 | 52
5 | 5 | 21 | 37 | 53
6 | 6 | 22 | 38 | 54
7 | 7 | 23 | 39 | 55
8 | 8 | 24 | 40 | 56
9 | 9 | 25 | 41 | 57
10 | 10 | 26 | 42 | 58
11 | 11 | 27 | 43 | 59
12 | 12 | 28 | 44 | 60
13 | 13 | 29 | 45 | 61
14 | 14 | 30 | 46 | 62
15 | 15 | 31 | 47 | 63

## Slide 46: 三、
  第2次循环：块48~块51
组 | 块0 | 块1 | 块2 | 块3
0 | 6448 | 160 | 3216 | 4832
1 | 6549 | 171 | 3317 | 4933
2 | 6650 | 182 | 3418 | 5034
3 | 6751 | 193 | 3519 | 5135
4 | 4 | 20 | 36 | 52
5 | 5 | 21 | 37 | 53
6 | 6 | 22 | 38 | 54
7 | 7 | 23 | 39 | 55
8 | 8 | 24 | 40 | 56
9 | 9 | 25 | 41 | 57
10 | 10 | 26 | 42 | 58
11 | 11 | 27 | 43 | 59
12 | 12 | 28 | 44 | 60
13 | 13 | 29 | 45 | 61
14 | 14 | 30 | 46 | 62
15 | 15 | 31 | 47 | 63

## Slide 47: 三、
  第2次循环：块52~块63
组 | 块0 | 块1 | 块2 | 块3
0 | 6448 | 160 | 3216 | 4832
1 | 6549 | 171 | 3317 | 4933
2 | 6650 | 182 | 3418 | 5034
3 | 6751 | 193 | 3519 | 5135
4 | 4 | 20 | 36 | 52
5 | 5 | 21 | 37 | 53
6 | 6 | 22 | 38 | 54
7 | 7 | 23 | 39 | 55
8 | 8 | 24 | 40 | 56
9 | 9 | 25 | 41 | 57
10 | 10 | 26 | 42 | 58
11 | 11 | 27 | 43 | 59
12 | 12 | 28 | 44 | 60
13 | 13 | 29 | 45 | 61
14 | 14 | 30 | 46 | 62
15 | 15 | 31 | 47 | 63

## Slide 48: 三、
  第2次循环：块64~块67
组 | 块0 | 块1 | 块2 | 块3
0 | 6448 | 16064 | 3216 | 4832
1 | 6549 | 17165 | 3317 | 4933
2 | 6650 | 18266 | 3418 | 5034
3 | 6751 | 19367 | 3519 | 5135
4 | 4 | 20 | 36 | 52
5 | 5 | 21 | 37 | 53
6 | 6 | 22 | 38 | 54
7 | 7 | 23 | 39 | 55
8 | 8 | 24 | 40 | 56
9 | 9 | 25 | 41 | 57
10 | 10 | 26 | 42 | 58
11 | 11 | 27 | 43 | 59
12 | 12 | 28 | 44 | 60
13 | 13 | 29 | 45 | 61
14 | 14 | 30 | 46 | 62
15 | 15 | 31 | 47 | 63

## Slide 49: 三、
规律：
  第1次循环 (单位：块)
    主存块0~63：未命中
    主存块64~67：未命中，替换
    因“块替换的时间忽略不计” 等价于仅存在未命中情形
    未命中次数：68
  第2次循环~第10次循环 (单位：块)
    映射到组0~3的20个主存块：未命中，替换
    主存块：0~3，16~19，32~35，48~51，64~67
    其余48个主存块：全部命中
    未命中次数：20×9
    命中次数：48×9

## Slide 50: 三、
(1)计算上述取数过程的命中率
  块未命中 vs. 块命中(单位：块)
    未命中次数：68＋20×9＝248
    命中次数：48×9＝432
  若块未命中
    1次字未命中，63次字命中
  若块命中
    64次字命中
  CPU读存储器总计(单位：字)
    Cache未命中次数：1×248 = 248
    Cache命中次数：63×248＋64×432＝43272
  命中率：
    43272/(248+43272)=99.43%

## Slide 51: 三、
(2)计算采用Cache后的加速比
  设Cache一次访问(字)时间为T
  则主存一次访问(字)时间为10T(Cache速度是主存速度的10倍)
  未命中时访问(字)时间为10T+T=11T
  加速比=全部主存访问时间/(Cache未命中访问时间+Cache命中访问时间)=(10T×(248+43272))/(11T×248+T×43272)=9.46

## Slide 52: 四、
考虑一个Cache，其存取时间为2.5ns，行大小为64字节，命中率H=0.95。主存使用块传送方式，第一个字（4字节）存取时间为50ns，其后每个字存取时间为5ns。
  (1)出现一次Cache缺失的存取时间是多少？假设此时Cache等待，直到该行从主存传送到Cache，然后再从Cache读取
  (2)假设行大小增大到128字节，命中率提升到0.97，是否会降低平均存取时间

## Slide 53: 四、
考虑一个Cache，其存取时间为2.5ns，行大小为64字节，命中率H=0.95。主存使用块传送方式，第一个字（4字节）存取时间为50ns，其后每个字存取时间为5ns。
  (1)出现一次Cache缺失的存取时间是多少？假设此时Cache等待，直到该行从主存传送到Cache，然后再从Cache读取
    行大小为64字节=16字
    出现一次Cache缺失的存取时间为：50ns+15×5ns+2.5ns = 127.5ns

## Slide 54: 四、
考虑一个Cache，其存取时间为2.5ns，行大小为64字节，命中率H=0.95。主存使用块传送方式，第一个字（4字节）存取时间为50ns，其后每个字存取时间为5ns。
  (2)假设行大小增大到128字节，命中率提升到0.97，是否会降低平均存取时间
    原条件下，平均存取时间为T = H×Tc+(1-H)×Tm = 0.95×2.5ns+0.05×127.5ns = 8.75ns
    行大小增加到128字节=32字后，出现一次Cache缺失的存取时间为50ns+31×5ns+2.5ns = 207.5ns，平均存取时间为T = 0.97×2.5ns+0.03×207.5ns = 8.65ns
    可见平均存取时间降低了
块大小与缺失率的关系：
#一般而言，增加块大小将降低缺失率(因为空间局部性)，但块大小达到一定程度时，缺失率会随块大小的继续增加而上升(因为块数量下降带来块替换的增加)；
#单纯增加块大小带来缺失代价(缺失损失)的增大。

## Slide 55: 五、
给定一个32位的虚拟地址空间和一个24位的物理地址，对于下面不同的分页大小P，请确定虚拟页号（VPN）、虚拟页内偏移量（VPO）、物理页号（PPN）和物理页内偏移量（PPO）的位数。
P | #VPN位数 | #VPO位数 | #PPN位数 | #PPO位数
1KB | 22 | 10 |  | 
2KB | 21 | 11 |  | 
4KB | 20 | 12 |  | 
8KB | 19 | 13 |  | 

## Slide 56: 五、
给定一个32位的虚拟地址空间和一个24位的物理地址，对于下面不同的分页大小P，请确定虚拟页号（VPN）、虚拟页内偏移量（VPO）、物理页号（PPN）和物理页内偏移量（PPO）的位数。
P | #VPN位数 | #VPO位数 | #PPN位数 | #PPO位数
1KB | 22 | 10 | 14 | 10
2KB | 21 | 11 | 13 | 11
4KB | 20 | 12 | 12 | 12
8KB | 19 | 13 | 11 | 13

## Slide 57: 六、
假定一个计算机系统中有一个TLB和一个L1 Data Cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位；页大小为128字节，TLB采用4路组相联映射，共有16个页表项；L1 Data Cache采用直接映射方式，块大小为4字节，共16行。在系统运行到某一时刻。TLB、页表和L1 Data Cache中的部分内容（用十六进制表示）如下图所示。
  (a)TLB内容(4路组相联，4组，16个页表项)

## Slide 58: 六、
  (b)部分页表内容(前16项) (C)L1 Data Cache内容(直接映射，16行，块大小4字节)

## Slide 59: 六、
请回答下列问题：
  (1)虚拟地址中哪几位表示虚拟页号、哪几位表示页内偏移量？虚拟页号中哪几位表示TLB标记？哪几位表示TLB组索引？
  (2)物理地址中哪几位表示物理页号、哪几位表示页内偏移量？在访问Cache时，物理地址如何划分成标记字段、行索引字段和块内地址字段？
  (3)CPU从地址067AH中取出的值是多少？要求对CPU读取地址067AH中内容的过程进行详细说明。

## Slide 60: 六、
请回答下列问题：
  (1)虚拟地址中哪几位表示虚拟页号、哪几位表示页内偏移量？虚拟页号中哪几位表示TLB标记？哪几位表示TLB组索引？
    TLB分为4组，所以TLB组索引为2位
    16位虚拟地址中低7位为页内偏移量，高9位为虚页号；虚页号中高7位为TLB标记，低2位为TLB组索引
7 | 2 | 7
TLB标记 | TLB组索引 | 页内偏移
虚页号 |  | 

## Slide 61: 六、
请回答下列问题：
  (2)物理地址中哪几位表示物理页号、哪几位表示页内偏移量？在访问Cache时，物理地址如何划分成标记字段、行索引字段和块内地址字段？
    Cache有16行，所以Cache行索引为4位
    12位物理地址中低7位为页内偏移量，高5位为物理页号。12位物理(主存)地址中，低2位为块内地址，中间4位为Cache行索引，高6位为标记
5 | 7
物理页号 | 页内偏移
6 | 4 | 2
Cache标记 | Cache行索引 | 块内地址

## Slide 62: 六、
请回答下列问题：
  (3)CPU从地址067AH中取出的值是多少？要求对CPU读取地址067AH中内容的过程进行详细说明。
    地址067AH=0000 0110 0111 1010B，所以，虚页号为0000 0110 0B，映射到TLB的第00组
    将0000 011B=03H与TLB第0组的四个标记比较，虽然和其中一个相等，但对应的有效位为0，其余都不相等，所以TLB缺失，需要访问主存中的页表
    直接查看0000 0110 0B=00CH处的页表项，有效位为1，取出物理页号19H=1100 1B，和页内偏移111 1010B拼接成物理地址：1100 1111 1010B
    根据中间4位1110直接找到Cache第14行(即第E行)，有效位为1，且标记为33H=11 0011B，正好等于物理地址高6位，故命中
    根据物理地址最低两位10，取出字节2中的内容4AH=0100 1010B
7 | 2 | 7
TLB标记 | TLB组索引 | 页内偏移
虚页号 |  | 
6 | 4 | 2
Cache标记 | Cache行索引 | 块内地址